Génération de trajectoire pour un robot RP
# I.Objectif
# II.Présentation du robot
# III. Mise en oeuvre sous Matlab
# IV.Génération de mouvement dans l'espace opérationnel
## IV.1 Loi de mouvement

loi de commande u in[ 0,1 ]
abscisse curviligne s in [ 0,sab]
avec sab = longueur de la courbe de la trajectoire de a à b
s(t) = u(t)*sab

A l'instant 0, le point M a une vitesse nulle et une accélération nulle. On sait donc que ;
s(0) = u(0) = 0
dot s( 0 ) =0 et pour tout t lline dot s( t ) rline <= Vmax
ddot s( 0 ) =Amax et pour tout t lline ddot s( t ) rline <= Amax
Après l'instant tf, i.e instant où le point arrive à la position final,
s(tf) = sab
dot s( tf ) = 0
### Cas ou Vmax est atteint (profil de vitesse trapézoidale)
On prend :
t1 = instant où ddot s( t ) passe de Amax à 0
t2 = instant où ddot s( t ) passe de 0 à -Amax
ddot s( t ) =
Amax si t t in[ 0,t1 ]
0 si t t in[ t1,t2 ]
-Amax si t t in[ 0,t2 ]
0 si t>t2

On intègre

dot s( t ) =
Amax * t + C1 si t t in[ 0,t1 ]
C2 si t t in[ t1,t2 ]
-Amax*t + C3 si t t in[ t2,tf ]
0 si t>tf

or dot s( 0 ) = 0 donc Amax * 0 + C1 = 0 => C1 = 0
C2 = Vmax
dot s( tf ) = 0 donc -Amax*tf + C3 = 0 => C3 = Amax*tf

dot s( t ) =
Amax * t	si t in[ 0,t1 ]
Vmax	si t in[ t1,t2 ]
Amax*(tf-t)	si t t in[ t2,tf ]
0	si t>tf

On intègre à nouveau :

s( t ) =
(1/2) Amax * t² + C4	si t in[ 0,t1 ]
Vmax *t + C5	si t in[ t1,t2 ]
Amax*tf*t - (1/2) Amax*t² + C6	si t t in[ t2,tf ]
0	si t>tf

or s( 0 ) = 0 donc Amax * 0 + C4 = 0 => C4 = 0

On en déduit directement s(t1) = (1/2) Amax * (t1)²
Or s( t ) fonction continu sur son domaine, donc
s(t1) = Vmax*t1 + C5 = (1/2) Amax * (t1)²
=> C5 = (1/2) Amax * (t1)² - Vmax*t1
On sait aussi que
s(tf) = sab
donc
Amax*tf*tf - (1/2) Amax*tf² + C6 = sab
=> C6 = sab - (1/2) Amax*tf²

s( t ) =
(1/2) Amax * t²	si t in[ 0,t1 ]
Vmax *t + (1/2) Amax * (t1)² - Vmax*t1 / = Vmax (t-t1) + (1/2) Amax * (t1)²	si t in[ t1,t2 ]
Amax*tf*t - (1/2) Amax*t² + / sab - (1/2) Amax*tf² / = (-1/2)Amax*(t²+ tf²) + Amax*tf*t + sab	si t t in[ t2,tf ]
0	si t>tf

Vmax (t2-t1) + (1/2) Amax * (t1)² = (-1/2)Amax*(t2²+ tf²) + Amax*tf*t2 + sab

(1/2) Amax( t1² + t2² + tf² - 2*tf*t2) + Vmax(t2-t1) = sab
(1/2) Amax( t1² + (t2-tf)² ) + Vmax(t2-t1) = sab

or tf = t1 + t2

Amax(t1²) + Vmax(t2-t1) = sab

(Demo intégrale courbe)
or t2 = sab/Vmax

Amax(t1²) + sab - Vmax(t1) = sab
Amax t1 - Vmax =0
t1 = Vmax/Amax

s(t) = u(t)*sab => u(t) = s(t)/sab
ds(t) = du(t)*sab ...
dds(t) = ddu(t)*sab ...

### Cas ou Vmax est non atteint (profil de vitesse triangulaire)

On prend:
tf/2 = instant où ddot s( t ) passe de Aatt à -Aatt
(Afficher courbe)

On sait que l'intégrale de 0 à tf de la courbe dot s( t ) est égale à s( tf ) - s( 0 ) = sab
On en déduit (tf/2) * dot q max = sab
donc dot q max = 2 sab / tf
sur la moitié gauche de la courbe (de 0 à tf/2) la courbe est une droite passant par 0 et dot q max ,
s(tf/2) = 2 sab / tf
s(t) = a*t
s(tf/2) = a*(tf/2) = 2 sab / tf
a=4sab / tf²

s(t) = (2 sab / tf) - (t-(tf/2))*b
s(tf) = (2 sab / tf) - (tf/2)*b = 0
b = 4sab / tf²
 l'équation de dot s( t ) est donc

dot s( t ) =
4sab / tf² * t	si t in[ 0,tf/2 ]
(4sab / tf) - t*(4sab / tf²)	si t in[ tf/2,tf ]
0	si t>tf

ddot s( t ) =
4sab / tf²	t in[ 0,tf/2 ]
- (4sab / tf²)	t in[ tf/2,tf ]
0	si t>tf

donc ddot q( t ) max = 4sab / tf²

dot s( t ) =
ddot q( t ) max * t	si t in[ 0,tf/2 ]
ddot q( t ) max * (tf-t)	si t in[ tf/2,tf ]
0	si t>tf

s( t ) =
1/2 ddot q( t ) max * t ² + C7	si t in[ 0,tf/2 ]
-(1/2 ddot q( t ) max * t ² ) + ddot q( t ) max *tf *t +C8	si t in[ tf/2,tf ]
0	si t>tf

C7=0
s( tf ) = sab
-(1/2 ddot q( t ) max * tf ² ) + ddot q( t ) max *tf² +C8 = sab

C8 = sab -(1/2 ddot q( t ) max * tf ² )

finalement
s( t ) =
1/2 ddot q( t ) max * t ² + C7	si t in[ 0,tf/2 ]
-(1/2 ddot q( t ) max * (t ²+tf) ) + ddot q( t ) max *tf *t +sab	si t in[ tf/2,tf ]
0	si t>tf

(afficher courbes)
## IV.2 Trajectoire opérationnelle